## Slide 1: Computernetwerken met TCP/IP
tom@marcoen.net

## Slide 2: Inhoud
computernetwerken
IPv4
routering

## Slide 3: Computernetwerken

## Slide 4: Computer- netwerk
Apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures kunnen worden verwerkt
laptop, desktop, server
netwerkprinter
tablet of gsm
Raspberry Pi
“minicomputer,” mainframe
Auto
Systeem voor communicatie tussen twee of meer computers
IrDA, Bluetooth, wi-fi
GPRS, EDGE, 4G, 5G
twisted pair, glasvezel, coax

## Slide 5: Netwerkprotocollen
Een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen
Internetprotocol (v4, v6)
TCP, UDP
Ethernet, PPP, DOCSIS, ADSL
IPX, SPX, AppleTalk, NetBIOS
Token Ring

## Slide 6: Internetwerk
Het verbinden van verschillende computernetwerken
Hierarchie nodig
  Analogie: land – gemeente – straat– huisnummer
Internetprotocol: netwerkgedeelte & hostgedeelte
  subnet mask

## Slide 7: Evolutie in netwerken
1970: mainframe met terminals
1982: thicknet
1985: Token Ring, thinnet, Ethernet hubs
1990: switches

## Slide 8: OSI-model & TCP/IP-model
application
presentation
session
transport
network
data link
physical
application
transport
internet
link

## Slide 9: Hybride model & troubleshooting
5–7 | application |  | configuratie van de applicatie
4 | transport |  | firewalls, service (applicatie, e.g. MySQL) gestart
3 | network |  | ping & traceroute
2 | data link |  | VLAN & STP
1 | physical |  | kabels en connectors, interface errors, storingsbronnen (Wi-Fi)

## Slide 10: Internet Protocol versie 4

## Slide 11: IPv4
32 bits
  0000 1010 1001 0101 0000 1100 1111 1011 = 117 540 347
gegroepeerd in vier groepjes van acht bits
  van elkaar gescheiden door puntjes (dotted decimal)
  0000 1010 . 1001 0101 . 0000 1100 . 1111 1011 = 10.149.12.251

## Slide 12: IPv4 (2)
elk groepje zijn 8 bits
IP-adres bestaat uit:
  netwerkgedeelte
  hostgedeelte
Elk netwerk heeft een netwerkadres en een broadcastadres

## Slide 13: Geschiedenis
1980: eerst was alles N.H.H.H*
1981: classful addressing (A, B, C + extended addressing mode)†
1985: introductie subnetting & subnet mask‡
1993: Supernetting en prefix length§
* RFC 760, p. 7
† RFC 791, p. 7
‡ RFC 950
§ RFC 1518

## Slide 14: Classful addressing
Class | Range |  | Subnet mask
A | 0–127 | N.H.H.H | 255.0.0.0
B | 128–191 | N.N.H.H | 255.255.0.0
C | 192–223 | N.N.N.H | 255.255.255.0
D | 224–239 | multicast | —
E | 240–255 | reserved | —
Eerste octet bepaalt de klasse

## Slide 15: Subnetting (1)
het onderverdelen van een netwerk in kleinere delen
het aantal moet steeds een meervoud zijn van twee
een subnet kan opnieuw in kleinere delen verdeeld worden
het subnet mask bepaalt het netwerk- en hostgedeelte
Chart: 
| 192.168.1.0/26 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.192/26
192.168.1.0/24 | 64 | 64 | 64 | 64

## Slide 16: Subnetting (2)
Het onderverdelen van een netwerk in kleinere delen
Het aantal moet steeds een meervoud zijn van twee
Een subnet kan opnieuw in kleinere delen verdeeld worden
het subnet mask bepaalt het netwerk- en hostgedeelte
Chart: 
| 192.168.1.0/26 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.128/27 | 192.168.1.160/27 | 192.168.1.192/26
192.168.1.0/24 | 64 | 64 | 32 | 32 | 64

## Slide 17: Subnetting (3)
1010 1100 . 0001 1000 . 0110 1101 . 0010 0101 = 172.24.109.37
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000 . 0000 0000 (subnet mask)
4 extra bits = 16 subnetwerken
12 bits voor hostgedeelte = 4096 IP-adressen

## Slide 18: Subnetting (4)
203.0.113.0 255.255.255.0 /24
  203.0.113.0 255.255.255.128 /25 0–127
  203.0.113.128 128–255
  203.0.113.0 255.255.255.192 /26 0–63
  203.0.113.64 64–127
  203.0.113.128 128–191
  203.0.113.192 192–255

## Slide 19: Classless Interdomain Routing (CIDR)
prefix: netwerk
prefix-length: het aantal bits dat het netwerkgedeelte bepaalt
  Kan je omzetten naar een subnetmasker, bv:
    /24 = 255.255.255.0
    /25 = 255.255.255.128
    /26 = 255.255.255.192

## Slide 20: Speciale IP-adressen
netwerkadres: eerste IP-adres in het network
broadcastadres: laatste IP-adres in het network
default gateway: het IP-adres van de router die je kan gebruiken om andere netwerken te bereiken (kan elk adres in het netwerk zijn)

## Slide 21: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Vereenvoudigt het instellen van:
  IP-adres
  subnetmask
  default gateway
  DNS-servers
  PXE-bootserver
  …
DHCP-relay
Discover
Offer
Request
Acknowledge

## Slide 22: Network address translation (NAT)
Methode op de schaarste aan IP-adressen tegen te gaan
Drie blokken IP-adressen warden gereserveerd voor privaat gebruik:*
  10.0.0.0/8
  172.16.0.0/12
  192.168.0.0/16
Extra blokken zijn beschikbaar:
  carrier-grade NAT: 100.64.0.0/10†
  network benchmark tests: 198.18.0.0/15‡
  …
* RFC 1918
† RFC 6598
‡ RFC 2544

## Slide 23: NAT (2)
Statische configuratie
  1-op-1-vertaling tussen een publiek en een privaat IP-adres
Dynamische configuratie
  dynamisch toekennen van een IP-adres uit een pool van publieke adressen
  port-based address translation (PAT)

## Slide 24: Routering

## Slide 25: Waarom routering?
Een router verbindt netwerken met elkaar
Routers moeten weten hoe ze verafgelegen netwerken kunnen bereiken

## Slide 26: Statische routes
Eenvoudig
Schaalt niet
Manuele acties vereist bij incidenten
Wordt toch heel veel gebruikt
ip route <netwerk> <subnet mask> <next-hop IP-adres>

## Slide 27: Routing Information Protocol (RIP)
eenvoudig dynamisch routing protocol
enkel geschikt voor kleine netwerken
traag
wordt nog steeds gebruikt in datacenters bij service providers
analogie: wegwijzers op de hooek van de straat:
  locatie (Waterloo) = netwerk (10.0.8.0/21)
  richting = next-hop router
  afstand (36 km) = distance

## Slide 28: RIP configuratie
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0

## Slide 29: Open Shortest Path First (OSPF)
complexer protocol
geschikt voor zeer grote netwerken door de ingebouwde hiërarchie
analogie: iedere router bouwt een landkaart

## Slide 30: Voorbeeld van tekstslide
Gebruik vierkante bullet points
Highlight woorden met een kleur
De Syntra Bizz kleuren vind je bovenaan in je kleurenpalet
  Samenstelling van de kleuren
      RGB = 47 – 188 – 178
      RGB = 233 – 55 – 107
      RGB = 33 – 24 - 85
Als font wordt altijd Lato gebruikt

## Slide 31: Over transities
Animaties in de presentaties kunnen de aandacht verstoren. Tenzij er videomateriaal getoond wordt aangeraden om voor soberheid te kiezen
Wat wel kan is een eenvoudige transitie tussen de slides
In dit voorbeeld is gekozen voor een simpele vertikale transitie

## Slide 32: Voorbeeld van een slide met grafiek
Chart: Hier komt de titel van de grafiek
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Voorbeeld 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Voorbeeld 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Voorbeeld 3 | 2 | 2 | 3 | 5
Maak gebruik van de secundaire kleuren van Syntra Bizz om een zo leesbaar (contrast) mogelijk grafiek te verkrijgen
Gebruik als font de Lato voor alle bijschriften indien mogelijk

## Slide 33: Tabbladen/tussenslides
Er zijn verschillende versies voor tabbladen voorzien in de master.
Zowel kleurvlakken als beelden mogen gebruikt worden

## Slide 34: Nieuw hoofdstuk
Tussenblad met foto transparant

## Slide 35: Nieuw hoofdstuk
Tussenblad met foto transparant

## Slide 36: Nieuw hoofdstuk
Tussenblad met kleurvlak

## Slide 37: Dank je
Voor jouw aandacht